Classi

Classe C: 192.168.0.0000 0000
Classe B: 192.168.0000 0000. 0000 0000
Classe A: 192.00000000.00000000

Ottetti x gli indirizzamenti
Ottetto per gli host

Subnetting

Esercizio Guida:
2 Lan da 100 Host

1. Controllare quanti bit sono necessari per ogni LAN:

100 HOST → Necessari 7 BIT (2^7 = 128) → Mantenere un margine (20%)

2. Stabilire l’indirizzo → 192.168.0.0 (Classe C) → Ne bastano 7

Quindi

192.168.0.00000000

LAN 1

- NET: 192.168.0.0 (HostID a 0)
- SM: 255.255.255.128 (NetID a 1)
- GW: 192.168.0.129 (1° Disponibile tra il range)
- BROADCAST: 192.168.0.127 (HostID a 1)
LAN 2

- NET: 192.168.0.128 (HostID a 0)
- SM: 255.255.255.128 (NetID a 1)
- GW: 192.168.0.129
- BROADCAST: 192.168.0.255 (HostID a 1)

Ripasso indirizzamenti

LAN A: 100 host (classe C sufficiente, 8 bit destinati agli host, 28=256)

192.168.0.0/24

- NET: 192.168.0.0 (HostID a 0)
- SM: 255.255.255.0
- GW: 192.168.0.1
- BROADCAST: 192.168.0.255 (HostID a 1)
- Range: 192.168.0.2 – 192.168.0.254

LAN B: 100 host (classe C sufficiente, 8 bit destinati agli host, 28=256)

192.168.1.0/24

- NET: 192.168.1.0 (HostID a 0)
- SM: 255.255.255.0
- GW: 192.168.1.1
- BROADCAST: 192.168.1.255 (HostID a 1)
- Range: 192.168.1.2 – 192.168.1.254

Router:
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#

Per attivare una porta
interface FastEthernet0

Esercizio: LAN 1 + LAN 2 / ROUTER / + / ROUTER / LAN 3 + LAN 4 + LAN4

192.168.00000000.00000000

LAN 1: 000
20 Host

- NET: 192.168.0.0 (HostID a 0)
- SM: 255.255.255.224
- GW: 192.168.0.1
- BROADCAST: 192.168.0.31 (HostID a 1)

Lan 2:
15 Host

- NET: 192.168.0.0 (HostID a 0)
- SM: 255.255.255.224
- GW: 192.168.0.1
- BROADCAST: 192.168.0.31 (HostID a 1)

Lan 3:
25 host

Lan 4:
20 Host

Lan 5:
25 Host